## Slide 1: 五类车组调查报告
成员：赖凯煌、陈志威、陈子韩、黎啟隽、
邹润宗、成明兴、周祥凯

## Slide 2: 目录
一.五类车组成分析
二.五类车出行规律
三.五类车车团变化规律
四.车团对机动车的影响
五.调查总结

## Slide 3: 组成分析
Chart: 
| 自行车 | 电动车 | 三轮车 | 残疾人专用车 | 改装车
 | 585 | 1068 | 5 | 40 | 4
顺行方向五类车、自行车数量占比

## Slide 4: 组成分析
Chart: 逆行方向五类车、自行车数量占比
| 自行车 | 电动车 | 三轮车 | 残疾人专用车 | 摩托车 | 改装车
 | 718 | 291 | 8 | 6 | 0 | 0

## Slide 5: 目录
一.五类车组成分析
二.五类车出行规律
三.五类车车团变化规律
四.车团对机动车的影响
五.调查总结

## Slide 6: 出行规律
Chart: 五类车时变曲线（顺） 8:10-10:40
| 8：10-8：15 | 8：15-8：20 | 8：20-8：25 | 8：25-8：30 | 8：30-8：35 | 8：35-8：40 | 8：40-8：45 | 8：45-8：50 | 8：50-8：55 | 8：55-9：00 | 9：00-9：05 | 9：05-9：10 | 9：10-9：15 | 9：15-9：20 | 9：20-9：25 | 9：25-9：30 | 9：30-9：35 | 9：35-9：40 | 9：40-9：45 | 9：45-9：50 | 9：50-9：55 | 9：55-10：00 | 10：00-10：05 | 10：05-10：10 | 10：10-10：15 | 10：15-10：20 | 10：20-10：25 | 10：25-10：30 | 10：30-10：35 | 10：35-10：40
电动车 | 56 | 39 | 40 | 35 | 31 | 42 | 50 | 43 | 47 | 36 | 25 | 32 | 29 | 30 | 50 | 47 | 42 | 27 | 50 | 28 | 32 | 44 | 36 | 32 | 27 | 44 | 27 | 22 | 21 | 17
三轮车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
残疾人专用车 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
改装车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
五类车 | 59 | 39 | 43 | 35 | 31 | 43 | 53 | 47 | 51 | 38 | 29 | 32 | 32 | 30 | 51 | 47 | 46 | 30 | 51 | 29 | 32 | 46 | 38 | 33 | 28 | 46 | 28 | 22 | 23 | 17

## Slide 7: 出行规律
Chart: 五类车及自行车分类时变曲线（顺）
| 8：10-8：15 | 8：15-8：20 | 8：20-8：25 | 8：25-8：30 | 8：30-8：35 | 8：35-8：40 | 8：40-8：45 | 8：45-8：50 | 8：50-8：55 | 8：55-9：00 | 9：00-9：05 | 9：05-9：10 | 9：10-9：15 | 9：15-9：20 | 9：20-9：25 | 9：25-9：30 | 9：30-9：35 | 9：35-9：40 | 9：40-9：45 | 9：45-9：50 | 9：50-9：55 | 9：55-10：00 | 10：00-10：05 | 10：05-10：10 | 10：10-10：15 | 10：15-10：20 | 10：20-10：25 | 10：25-10：30 | 10：30-10：35 | 10：35-10：40
自行车 | 44 | 31 | 37 | 28 | 36 | 38 | 44 | 46 | 42 | 28 | 25 | 22 | 20 | 24 | 17 | 14 | 6 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1
电动车 | 56 | 39 | 40 | 35 | 31 | 42 | 50 | 43 | 47 | 36 | 25 | 32 | 29 | 30 | 50 | 47 | 42 | 27 | 50 | 28 | 32 | 44 | 36 | 32 | 27 | 44 | 27 | 22 | 21 | 17
三轮车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
残疾人专用车 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
改装车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
五类车 | 59 | 39 | 43 | 35 | 31 | 43 | 53 | 47 | 51 | 38 | 29 | 32 | 32 | 30 | 51 | 47 | 46 | 30 | 51 | 29 | 32 | 46 | 38 | 33 | 28 | 46 | 28 | 22 | 23 | 17
五类车及自行车 | 103 | 70 | 80 | 63 | 67 | 81 | 97 | 93 | 93 | 66 | 54 | 54 | 52 | 54 | 68 | 61 | 52 | 40 | 64 | 37 | 37 | 48 | 45 | 42 | 34 | 48 | 34 | 25 | 28 | 18

## Slide 8: 出行规律
Chart: 五类车时变曲线（逆） 8:10-10:40
| 8：10-8：15 | 8：15-8：20 | 8：20-8：25 | 8：25-8：30 | 8：30-8：35 | 8：35-8：40 | 8：40-8：45 | 8：45-8：50 | 8：50-8：55 | 8：55-9：00 | 9：00-9：05 | 9：05-9：10 | 9：10-9：15 | 9：15-9：20 | 9：20-9：25 | 9：25-9：30 | 9：30-9：35 | 9：35-9：40 | 9：40-9：45 | 9：45-9：50 | 9：50-9：55 | 9：55-10：00 | 10：00-10：05 | 10：05-10：10 | 10：10-10：15 | 10：15-10：20 | 10：20-10：25 | 10：25-10：30 | 10：30-10：35 | 10：35-10：40
电动车 | 22 | 11 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 10 | 17 | 1 | 7 | 12 | 17 | 14 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2
三轮车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
残疾人专用车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
改装车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五类车 | 23 | 11 | 19 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 10 | 15 | 11 | 18 | 1 | 7 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2

## Slide 9: 出行规律
Chart: 五类车及自行车分类时变曲线（逆）
| 8：10-8：15 | 8：15-8：20 | 8：20-8：25 | 8：25-8：30 | 8：30-8：35 | 8：35-8：40 | 8：40-8：45 | 8：45-8：50 | 8：50-8：55 | 8：55-9：00 | 9：00-9：05 | 9：05-9：10 | 9：10-9：15 | 9：15-9：20 | 9：20-9：25 | 9：25-9：30 | 9：30-9：35 | 9：35-9：40 | 9：40-9：45 | 9：45-9：50 | 9：50-9：55 | 9：55-10：00 | 10：00-10：05 | 10：05-10：10 | 10：10-10：15 | 10：15-10：20 | 10：20-10：25 | 10：25-10：30 | 10：30-10：35 | 10：35-10：40
自行车 | 49 | 39 | 52 | 44 | 47 | 72 | 56 | 51 | 48 | 34 | 25 | 30 | 24 | 9 | 15 | 10 | 24 | 14 | 16 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1
电动车 | 22 | 11 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 15 | 10 | 17 | 1 | 7 | 12 | 17 | 14 | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2
三轮车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
残疾人专用车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
改装车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五类车 | 23 | 11 | 19 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 10 | 15 | 11 | 18 | 1 | 7 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2
五类车及自行车 | 72 | 50 | 71 | 59 | 56 | 82 | 67 | 60 | 64 | 44 | 40 | 41 | 42 | 10 | 22 | 22 | 41 | 28 | 26 | 25 | 15 | 8 | 10 | 13 | 17 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3

## Slide 10: 目录
一.五类车组成分析
二.五类车出行规律
三.五类车车团变化规律
四.车团对机动车的影响
五.调查总结

## Slide 11: 车团的变化规律

## Slide 12: 初始宽度

## Slide 13: 最大宽度

## Slide 14: 数量与宽度的关系
初始宽度：
1.对所有车辆数对应的初始宽度取平均值。可以得到以下车辆数和平均初始宽度的图像。结论：车辆数和初始宽度成正相关，拟合函数大约是y = 1.6361x0.4859的幂函数，具体如下图所示：
Chart: 五类车数-平均初始宽度
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25
n | 3.5 | 2.75 | 2.3 | 3.0769 | 3.4545 | 4 | 4 | 6.3333 | 5.125 | 4.7 | 4.8333 | 5.75 | 8.2143 | 3.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 6.5

## Slide 15: 数量与宽度的关系
最大宽度：
1.分析同上，不同的是，由于顺向五类车团最大宽度时和逆向五类车团融合在了一起，所以数量取两个方向的五类车数量和，关系：y = 5.2268e0.0134x
Chart: 五类车总数-平均最大宽度
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 47
 | 5.5 | 5.375 | 6.5 | 4.75 | 5.4286 | 5.4286 | 6.25 | 5.75 | 7.75 | 6.25 | 5 | 7 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 9.5 | 9 | 6.6667 | 7.75 | 9 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.3333 | 6.5 | 7 | 8 | 9.25 | 9.5 | 7 | 12

## Slide 16: 车团的消散
当五类车达到一定数目时，机动车全部变道至内侧两车道，除非受到一定干扰，例如大客车靠边停车等，五类车将持续占用整个车道。

## Slide 17: 目录
一.五类车组成分析
二.五类车出行规律
三.五类车车团变化规律
四.车团对机动车的影响
五.调查总结

## Slide 18: 对右转车辆的影响
（1）五类车在经过右转渠化车道出口时，如果遇到右转连续车流，会重新形成车团。该情况对右转车流的影响较小；

## Slide 19: 对右转车辆的影响
（2）五类车在经过右转渠化车道出口时，如果没有遇到右转车流，则会连续通过，形成类似隔离带的效果，导致右转车辆受阻，此时对右转车流的影响最大。

## Slide 20: 对延误的影响
延误的计算：
第三车道的通行不受五类车影响，所以用一二车道第一辆车的通行时间对其作差，求出延误

## Slide 21: 对延误的影响
特殊情况： 第一车道机动车抢行

## Slide 22: 五类车数量与平均延误的关系
如下图分析，在一定的区间内呈正相关，
y = 0.0073x2 - 0.0596x + 1.6769
Chart: 数量-平均延误
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24
 | 2 | 1.3333 | 0.25 | 1.55 | 2.4167 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3.75 | 1.25 | 2.1667 | 2.25 | 2 | 2.5 | 5

## Slide 23: 对变道的影响
数据处理：
(1).由于右转车辆的汇入会影响机动车变道，所以我们将与右转车辆存在冲突的情况进行剔除；
(2).存在部分车辆因靠边停车的需要，由第二车道变至第一车道，我们将该部分数据进行剔除；

## Slide 24: 变道的影响因素
1.五类车数量、宽度：
初始宽度：
Chart: 初始宽度-平均变道率
| 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5
 | 0.125 | 0.35714 | 0.3 | 0.30973 | 0.4 | 0.40242 | 0.53571 | 0.38333 | 0.47196 | 0.59028 | 0.44993 | 0.375 | 0.59375 | 0.57143 | 0.65 | 0.4

## Slide 25: 变道的影响因素
最大宽度：
Chart: 最大宽度-平均变道率
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
 | 0.2131 | 0.375 | 0.23756 | 0.44444 | 0.48745 | 0.31944 | 0.43004 | 0.42273 | 0.5 | 0.55556 | 0.59167 | 0.6 | 0.43492

## Slide 26: 变道的影响因素
数量：数量与变道率的拟合程度不够好
Chart: 五类车总数-变道率
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 47
 | 0.43603 | 0.26667 | 0.42857 | 0.29259 | 0.42857 | 0.2 | 0.35714 | 0.1 | 0.41071 | 0.5 | 0.30952 | 0.48333 | 0.45 | 0.28571 | 0.29464 | 1 | 0.425 | 0.52778 | 0.35833 | 0.71429 | 0.58333 | 0.42593 | 0.47222 | 0.33333 | 0.68333 | 0.57143 | 0.8 | 0.4 | 0.72321 | 0.4 | 0.41667 | 0.75

## Slide 27: 总结
一、组成成分：
1、五类车中电动车的比重较大；
2、自行车是车团的重要组成部分，尤其在逆行的车团中，自行车的数量超过一半；
二、出行规律：
1、五类车没有明显的高峰出行，调查时间内五类车出行数量波动不明显。
2、自行车出行的高峰时间为8-9点。

## Slide 28: 总结
1.五类车车团变化规律：
(1)五类车数辆与初始宽度成正相关;
(2)五类车顺向和逆向的总数与最大宽度成正相关;
2.车团对延误的影响主要体现在数量上，宽度对延误的影
响比较不显著；
3.车团对变道率的影响：主要体现在初始宽度和最大宽度，
数量对变道率的影响不显著。